T.C.

YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

ÜÇKUYU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU

LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENLİK KAMERALARI VE SİSTEMİ ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

- Harddisk : Kapasite	6TB

Devir Hızı (RPM)	5900Rpm

Erişim Süresi (ms)	6.0 ms

Arabirim	SATA3

Önbellek	256MB

Disk Boyutu	3.5"

Boyut	Yükseklik: 147 mm x Genişlik: 101.6 mm x Derinlik: 26.1 mm

- Kamera: 5Mpix, 2,8mm Lens, H265+, 30Mt Renkli Gece Görüşü, ip kamera 1080p  olacak

- Kayıt Cihazı: 36 Kanal NetworkVideo 1080P(1920x1080) NVR

- E102 T-E113 CAT6 1000 Mbps  Örgülü Folyo ve Dörtlü sarım olacak

# 10 Port Switch TEKNİK ÖZELLİKLER

# . Port Özellikleri: 8 x 100/1000 Mbps Ethernet portları için RJ-45

# RJ-45 for 2 x 10GBASE-T ports

# . IEEE 802.3an 10GBASE-T

# IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet

# IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

# . Forwarding Rate : (100Mbps Port): 148,800packets/sec/(1000Mbps Port）: 1,488,000packets/sec

# Switch Fabric : 56 Gbps

# Buffer Memory : 2048 Kbits

# Jumbo Frame : up to 16 KB

# . Boyut: 240 x 125 x 27 ~ mm (E x B x Y)

# . Power LED Link/Activity indicators for per port in front and rear sides

# If cable for 10G transfer is not good, the 10G LEDs show amber light olacak

- Kabinet 19 İnç:

. Monoblok kaynaklı gövde

• Menteşeli, sökülebilir, dökme contalı ve kilitlenebilir ön kapı

• Kablo girişlerine uygun taban şase

• Fan montajına uygun üst şase

• Kolay takılıp çıkartılabilen şapka

• Kabinet derinliğinde hareket edebilen 2 adet 19’’ cihaz dikmesi

• Uygun aksesuar seçenekleri ile yer tipi, duvar tipi veya direk tipi

kullanımına uygunluk

• İhtiyaç halinde takılabilen izolasyon modülü

• 400kg taşıma kapasitesi olacak

Mehmet Arif ÖCÜ

Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü